Инструкция по применению пульта

дистанционного управления HUAYU HR-230E/330E/E230/D605

Предисловие

Дорогой покупатель, благодарим за то, что Вы выбрали продукт нашей компании. Надеемся, что он сделает вашу жизнь более удобной. Перед использованием просим ознакомиться с данной инструкцией, которая поможет Вам правильно применять продукт.

Введение

Многофункциональный пульт дистанционного управления HR-230E/330E/E230/D605 является новейшим продуктом нашей компании. У него большие возможности, он потребляет мало электроэнергии, полностью функционирует, имеет красивую форму и хорошее качество. В него интегрировано более 1000 пультов дистанционного управления для управления DVD. В многофункциональный пульт дистанционного управления HR-230E/330E/E230/D605 код установки можно быстро ввести ручным способом, настроить путём быстрого сканирования (удобно в тех случаях когда марка пульта неизвестна).

Установка батарей.

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте указанным способом две новые батарейки “AAA”/ “AA”.

- Вставить новые батарейки, соблюдая полярность.

- Не вставляйте старые батарейки с новыми батарейками и батарейки различных типов.

- Если пульт не будет использоваться в длительное время, батарейки лучше вынуть, так как капли электролита могут испортить пульт.

Настройка по марке и кодам.

Установка:

1. Найдите код из 3 цифр в “Списке кодов” (“Code”) для соответствующей марки. Если имеется более одной группы кодов, выберите первую. Если пульт не работает, выберите вторую и так далее до тех пор, пока пульт не заработает. Если прибор отсутствует в “Списке кодов” (“ Code ”), воспользуйтесь функцией ”Ручной поиск кода”.

2. Нажмите и удерживайте кнопку “SET” в течение 4-х секунд. При этом должен загореться светодиодный индикатор, показывающий, что Вы вошли в режим программирования. Если индикатор не загорелся, повторите все действия с самого начала.

3. Введите найденный вами код из 3 цифр. При введении первой и второй цифры светодиодный индикатор должен мигнуть один раз. После введения третьей последней цифры светодиодный индикатор должен погаснуть.

4. После введения третьей последней цифры светодиодный индикатор должен погаснуть, это означает, что установка кода завершена. Вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления аппаратом.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке кода интервал между нажатием кнопок не может превышать 15 секунд.

Ручной поиск кода.

- Включите DVD, с которым Вы будете работать.

- На универсальном пульте нажмите и держите кнопку “SET” в течение 4-х секунд.

- Светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Направьте пульт на приемную часть Вашего устройства.

- Нажимайте и отпускайте кнопку PLAY . В этот момент универсальный пульт будет излучать серию импульсов ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. Проделывайте это до тех пор, пока Ваше устройство не начнет реагировать на команды с пульта.

- Когда DVD начнет воспроизведение, нажмите кнопку SET, чтобы остановить режим ручного поиска.

- Проверьте правильность функционирования Вашего устройства. Если не все кнопки универсального пульта выполняют свои функции или работают неправильно, продолжите ручной поиск. Повторите пп 2-6, пока не добьетесь желаемого результата.

- Значение трехзначного кода, устраивающего Вас, можно просмотреть и запомнить(см. «Просмотр кодов»). В следующий раз при случайном сбросе кода вы уже не будете применять этот ручной режим поиска, а сразу введете нужный вам код.(см. «Настройка по марке и кодам.»)

- В случае, когда желаемый вариант не найден, и вы отчаялись искать пульт для DVD, но в данном пульте имеются коды, выполняющие все необходимые функции вашего аппарата в перепутанном виде, HUAYU предлагает приобрести обучаемый пульт HL-695E и перенести нужные функции с данного пульта в обучаемый в удобном для вас раскладе кнопок.

Просмотр кодов.

Для просмотра трехзначного кода нажмите и удерживайте SET и 1 (2, 3). Количество вспышек индикатора будет соответствовать первой цифре кода. SET и 2-второй цифре, SET и 3-третьей цифре. Цифра 0 выражается отсутствием свечения.