# Универсальный пульт д/у для кондиционеров QUNDA KT-9018E

Универсальный пульт д/у КТ-9018Е в отличие от kt-1000 поддерживает около 4000 кодов.  Есть функции: «умный холод», «умное тепло», часы, таймер, автопоиск кода. Есть функции: «умное тепло», «умный холод», часы, таймер, память кодов, температура в комнате. Настроить пульт на работу с Вашим кондиционером, можно выбрав модель кондиционера из базы пульта с помощью таблицы кодов, или автопоиском, если "родной" пульт Вашего кондиционера неизвестен.

Универсальный пульт дистанционного управления ду для кондиционеров AKIRA, AUX, AUCMA, AIDELONG, AITE, AOLI, AOKE, BALLU, BAIXUE, BOSH, CHANGHONG, CHIGO, CORONA, COOPER & HUNTER, DAEWOO, DAIKIN, DUNAN, ELECTROLUX, FUJITSU, GREE, GOLDSTAR, GARRIER, GEER, GLEE, HAIER, HICON, HITACHI, HYUNDAI, JIALE, KONKA, LG, MCQUAY, MD, MITSUBISI, NATIONAL, PANASONIC, NISO, NIKKO, PANDA, ROWA, SANYO, NEC, SAMSUNG, SHARP, SHINCO, SIGMA, SOGO, SOVA, TCL, TECO, TOBO, TOSHIBA, TOYO, TRANE, WANBAO, WEILI, WHIRLPOOL, YAIR, YORK, YUTU.

- Дистанция управления: около 8м.

- Питание: ААА * 2шт

- Параметры: 115х46х21мм

- Вес: 50гр

Инструкция управления. Описание устройства универсальный дистанционный пульт управления для кондиционеров КТ-9018Е

Данный пульт предназначен для управления более 4000 моделей кондиционеров различных производителей. Частичный список моделей и коды к ним Вы можете увидеть на последней странице инструкции. Соответствующий код вводиться с клавиатуры пульта. Устройство содержит в себе следующие функции: часы, таймер включения и выключения, функцию сохранения набранного кода в памяти, а также режим «интеллектуальное охлаждение» и «интеллектуальный нагрев».

Подготовка

Вставьте 2 батарейки в пульт. Теперь настройте устройство.

Настройка

1.       В таблице кодов для каждого производителя кондиционера существует несколько групп. Необходимо подобрать рабочий код для Вашего кондиционера путем подбора, начиная с первой группы соответствующего производителя.

2.       Нажмите кнопку «SELECT» (выбрать), после чего код на индикаторе мигнёт один раз. Введите выбранный из таблицы 4-х значный код. При нажатии каждой цифры кода она прекращает мигать. После ввода последней цифры кода настройка будет окончена. Пульт готов к использованию.

3.       Убедитесь в том, что с помощью пульта кондиционер можно включить. Проверьте остальные функции управления кондиционером. Если они не работают, выберите код из следующей группы кодов до тех пор, пока пульт не станет работать должным образом. Не пытайтесь вводить код выше диапазона 4000.

Автопоиск кода

Если в таблице нет производителя Вашего кондиционера или Вы его не знаете, используйте функцию автопоиска кода.

1.     Направьте пульт на выключенный кондиционер, затем нажмите  и удерживайте 5 секунд клавишу «SELECT», пульт войдет в режим автопоиска. Код на экране пульта начнёт мигать и начнется автоматический перебор кодов от 0 до 4000. Когда кондиционер получит необходимый сигнал, он просигнализирует. Нажмите любую клавишу на пульте и код сохраниться.

2.       Убедитесь в том, что с помощью пульта кондиционер можно включить. Проверьте остальные функции управления кондиционером. Если они не работают, повторите автопоиск с начала.

Режимы «интеллектуальное охлаждение» и «интеллектуальный нагрев»

Когда в помещении жарко, нажмите клавишу «интеллектуальное охлаждение» («i.COOL») и кондиционер перейдёт в режим охлаждения, комфортная температура будет подобрана автоматически.

Когда в помещении холодно, нажмите клавишу «интеллектуальный нагрев» («i.HEAT») и кондиционер перейдёт в режим обогрева, комфортная температура будет подобрана автоматически.

Эти оба режима оптимально подходят для детей и пожилых людей.

Установка часов

1.     Нажмите клавишу «CLOCK» (часы), значок часов начнёт мигать.

2.     Установите текущее время клавишами «TIME+» и «TIME–».

3.     Нажмите «CLOCK» (часы), мигание прекратиться. Настройка часов завершена.

Если Вы после установки не нажмёте клавишу «CLOCK» (часы) в течении 5 секунд, настройки сохраняться автоматически.

Таймер включения

Этот режим позволяет автоматически включиться кондиционеру в назначенное время. Настройка выполняется при выключенном кондиционере.

1.     Нажмите клавишу «TIMER ON» (Таймер включения), на экране появится значок циферблата.

2.     С помощью клавиш «TIME+» и «TIME-» установите требуемое время автоматического включения кондиционера.

3.     После выбора требуемого времени, цифры будут мигать в течение 5 секунд и остановятся. На дисплее появится текущее время и значок циферблата. Настройка завершена.

Таймер выключения

Этот режим позволяет автоматически выключиться кондиционеру в назначенное время.Настройка выполняется при включенном кондиционере.

1.     Нажмите клавишу «TIMER OFF» (Таймер выключения), на экране появится значок циферблата.

2.     С помощью клавиш «TIME+» и «TIME-» установите требуемое время автоматического выключения кондиционера.

3.     После выбора требуемого времени, цифры будут мигать в течение 5 секунд и остановятся. На дисплее появится текущее время и значок циферблата. Настройка завершена.

Примечания к установке таймера включения/выключения

1.       Если Вы дважды удержанием нажмёте TIMER ON/TIMER OFF – настройки таймера сбросятся.

2.       Во время установки таймера пульт следует направилять на кондиционер для передачи сигнала, иначе настройки таймера не будут сохранены.

3.       Чтобы узнать, на какое время настроен таймер – нажмите TIMER ON/TIMER OFF. После отображения времени таймера, экран перейдёт в обычный режим часов через 5 секунд.

Внимание

1.         Если Вы не используете пульт продолжительное время, извлеките батарейки во избежание их протекания. Если изображение на экране слабое – замените батарейки. Не вставляйте одновременно старую и новую батарейки. После замены батареек не требуется заново устанавливать код модели кондиционера.

2.       В обычном режиме на экране отображаются только часы, а чтобы узнать код модели кондиционера нужно нажать клавишу «ENTER». В обычный режим пульт перейдёт через 5 секунд.

3.       Убедитесь в том, чтобы не было препятствий между пультом и кондиционером во время настройки таймера включения/выключения. Кондиционер должен получать соответствующие сигналы.

4.       Производитель сохраняет за собой право изменять параметры и функции устройства.