#### Настройка пульта

Существует 2 способа настройки пульта на конкретную модель ресивера

#### Первый способ

- Включить ресивер в сеть, чтобы он находился в рабочем режиме

- Направить пульт на приемник

- Нажать и удерживать кнопку SET на пульте и одновременно красную кнопку включения

- Ввести цифровыми кнопками пульта код для вашего ресивера. После ввода каждой цифры индикатор мигнет один раз. После ввода последней, третьей цифры, индикатор погаснет

- Проверить работу остальных кнопок пульта. Если многие кнопки будут неправильно работать, заново повторите процедуру ввода кода.

#### Второй способ

- Включить ресивер в сеть, чтобы он находился в рабочем режиме

- Направить пульт на приемник

- Нажать и удерживать кнопку SET более 5 секунд, пока она не начнет мигать

- Как только ресивер перейдет в режим "без звука" (на экране появится зачеркнутый значок динамика), немедленно снова нажмите кнопку SET для завершения режима настройки

#### Восстановление фабричных настроек

Одновременно нажать кнопки SET и 9. Держать около 5 сек. Затем отпустить - красная кнопка мигнет один раз.

Надо учесть, что работа всех кнопок универсального пульта в соответствии с родным пультом не гарантирована. В большинстве случаев работают основные кнопки - меню, переключения каналов, цифровые кнопки, включение - выключение. Для управления ресивером в режиме просмотра, этих кнопок, как правило, вполне достаточно.

Коды на некоторые популярные модели ресиверов

| Код | Модель ресивера |
| --- | --- |
| 000 | DRS4500, с GS-8300 по GS-8308 |
| 011 | GoldenInterstar-100, 801, 8001, 770, 790 (красная-SOUND) |
| 025 | World Vision S12 |
| 047 | HD Mini, ORTON403p, Matrix2, Matrix Lite, OPTICUM 7300, Gi-2138, 2238, 6199 |
| 054 | CONTINENT 01, CONTINENT 04 |
| 056 | TF6400IR, CONTINENT 03 |
| 063 | OPENTECH-OHS1740V |
| 142 | Gi-1015, 1016, 1125, 1125, 6126, BigSat-67 (красная-SOUND) |
| 019 | ARION 3030, 3300, 1700, 2000 |
| 131 | OPENBOX-800 |