SUPRA RM-L1042 универсальный пульт для замены штатных пультов ЖК телевизоров SUPRA, FUSION, SHIVAKI, GENERAL, CASIO.

Пульт ДУ SUPRA RM-L1042 заменяет следующие пульты ДУ:

Режим 1: SHIVAKI / GENERAL LCD-831, LCD-832.

Режим 2: SUPRA / FUSION RC1b, RC11b, RC4b, RCF3b, RC5b, RC6b, RC21b, RC22b, RC23b, RC12.

Режим 3: SUPRA RC5db, RC7db.

Режим 4: SUPRA / FUSION / CASIO RC3b, RC6b.

Существует несколько способов настроить пульт RM-L1042:

A. Выбор по модели.

1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной модели пульта состоящий из одной цифры.

2. Нажмите кнопку "Power" и не отпускайте, затем введите код модели пульта, подождите пока лампочка-индикатор не мигнет дважды, затем отпустите кнопку. Настройка завершена. Проверьте работу ПДУ.

3. Проверьте работают ли все кнопки ПДУ. Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

B. Автоматический поиск кода.

1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.

2. Нажмите и удерживайте кнопку "Power" в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня громкости "Volume". Когда он появится отпустите кнопку "Power". Настройка завершена.