Пульт SAT универсальный HUAYU  RM-3335 (для спутниковых ресиверов)

Пульт ДУ HUAYU RM-3335 (SAT) (универсал) заменяет более 68 моделей пультов для спутниковых ресиверов.
HUAYU RM-3335 инструкция по эксплуатации

НАСТРОЙКА

После установки элементов питания пульт будет настроен на код «00». Если с такой настройкой пульт не будет работать с Вашим устройством, следует произвести следующие операции по настройке пульта:

Ввод кода ВРУЧНУЮ

1. Включите устройство, которым управлять, и направьте пульт на него.
2. Найдите в таблице код, подходящий для Вашего устройства.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен зажечься светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
4. Нажмите цифровые кнопки, соответствующие коду, найденному в таблице. После этого светодиод должен погаснуть - это означает, что процедура завершена успешно.
5. Нажимая на кнопки пульта, проверьте правильность настройки.

Поиск кода ВРУЧНУЮ

1. Включите устройство, которым предполагается управлять, и направьте пульт на него.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен зажечься светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
3. Нажимая кнопку «VOL+», смотрите на экран. Код будет меняться при каждом нажатии на кнопку. Как только на экране появится индикатор уровня громкости - код найден и настройка завершена.
4. Нажимая на кнопки пульта, проверьте настройки.
Примечание: При настройке таким способом можно использовать не только кнопку «VOL+», но и «VOL-«. Пульт перебирает 68 кодов, поэтому нажимать кнопку более 68 раз не следует.

Автоматический поиск

1. Включите устройство, которым управлять, и направьте пульт на него.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SET». Затем нажмите кнопку «POWER.» и отпустите одновременно обе кнопки. При этом на пульте ДУ должен загореться светодиод. Это означает, что пульт готов к настройке.
3. Нажмите кнопку «СН+». Светодиод начнет мигать каждые 1.5 секунды. Следите за экраном - как только переключится канал, следует в течение 1.5 секунд нажать кнопку «SET». При этом светодиод перестанет мигать. На этом настройка пульта будет завершена.
4. Нажимая на кнопки пульта, проверьте правильность настройки.
Примечания
1. В случае необходимости можно в любой момент прервать процедуру настройки нажатием кнопки «SET». После этого настройку можно возобновить.
2. Для некоторых устройств обозначение некоторых кнопок на пульте может не совпадать с функцией, управляемой такой кнопкой.
3. В случае, если пульт не удалось настроить, и он оказался неработоспособным, следует вынуть из него элементы питания, и замкнуть контакты «-» и «+» в отсеке для элементов питания на время около 20 минут. После этого настройки пульта сбрасываются.